UniPOS

PARALELNÍ INDIKACE

typ RI 31

typ RI 31S

Uživatelský manuál

(Rev.5/07)

1. INSTRUKCE

Paralelní indikace byla vytvořena k duplikování signalizace požárního polachu určitého detektoru. Paralelení indikace RI 31 nám poskytuje vzdálenou LED připojenou k detekktoru, pokud tento detektor vyhlásí poplach. RI 31S je obohacena ještě o akustický signál. Toto zařízení nemusí být použito jen do požárních sytémů, ale i to ostatních.

2. TECHNICKÉ DATA

2.1. Napájení	- ( 5 to 30)V DC

2.2. Odběr proudu při 24V DC

- RI 31	- 4 mA

- RI 31S	- 11 mA

2.3. Připojení k detektoru	- dvou-žilové zapojení

2.4. Barva LED /RI 31/	- červené

2.5. Hlasistost zvuku /RI 31S/	- minimálně 60 dB

2.6. Ochrana 	- IP 40

2.7. Provozní teplota	- minus 10(С to 60(С

2.8. Ralativní vlhkost 	- (92 +3-2 )% při 35(С

2.9. Rozměry 	- (75х75х22) mm

2.10. Váha	- 0,04 kg

3. STRUKTURA

Paralelní indikace obsahuje kryt a základnu. Desku plošných spojů, LED a piezo-elektrický bzučák pokud se jedná o typ RI 31S. Všechny tyto komponenty jsou upevněné na základně.

Na žádnosti zákazníků, paralelní indikace RI 31 a RI 31S, může být doručena s třemi vstupy.

Pokud ji použijete samostatně, tak by měla obsahovat resistor R a napájecí zdroj. V tomto případě je napájecí proud LED a piezo přípustný.

* Kontrola ovládacích vstupů, most M je vypnut.

Fig.1. Schéma zapojení

4. MONTÁŽ

4.1. Odejměte kryt stisknutím tlačítka.

4.2. Upevněte základnu na strop či zeď, použitím upevňovacího materiálu.

4.3. Prostrčte kabely dírama do paralelní indikace a připojte kabely na označené svorky na základně. “+” a “-”.

4.4. Vyměňte kryt základny.

5. ZÁRUKA

Délka záruky je 24 měsíců od data prodeje. Výrobce garantuje běžný provoz paralelní indikace, tak aby byly drženy požadavky kladené na tento typ detektoru. Záruka výrobce se nevztahuje na mechanické poškození paralelní indikace nebo na neoprávněné úpravy. Záruka výrobce se vztahuje pouze na poškození způsobeného výrobcem.

# Text boxes

560(/0,5W